Instrukcja obsługi

aparatu telefonicznego

ALOES

Komunikaty w języku polskim i angielskim

SPIS  TREŚCI.

CECHY  CHARAKTERYSTYCZNE	3

I.    WYGLĄD APARATU.        ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH.	4

2.    INSTALACJA   APARATU  TELEFONICZNEGO.	4

2.1	PODŁĄCZENIE APARATU.	4

3.    PODSTAWOWE  DZIAŁANIE  APARATU TELEFONICZNEGO.	5

3.1	WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.	5

3.2	POWTARZANIE OSTATNIO WYBIERANEGO NUMERU.	5

3.3	ROZSZERZONE POWTARZANIE OSTATNIO WYBIERANEGO NUMERU.	5

3.4       PODTRZYMANIE POŁĄCZENIA -„HOLD”.	6

3.5       PRZERWA MIĘDZYCYFROWA „PAUSE”.	6

3.6	PRZERWA KALIBROWNA „FLASH”.	6

4.    PROGRAMOWANIE.	6

4.1	USTAWIENIE  TRYBU  WYBIERANIA.	7

4.2       WYBÓR JĘZYKA.	7

4.3	USTAWIENIE  LOKALNEGO  KODU  OBSZARU.	7

4.4	USTAWIENIE DATY I CZASU.	7

4.5       REGULACJA  KONTRASTU  WYŚWIETLACZA.	7

4.6       USTAWIENIE  CZASU PRZERWY KALIBROWANEJ „FLASH”.	8

4.7       WPROWADZENIE  NUMERU  TELEFONU I NAZWY DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ.	8

4.8       PRZEGLĄDANIE  ZAWARTOŚCI KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ, DOKONYWANIE ZMIAN .	8

4.9       WYBIERANIE  NUMERU Z KSIĄŻKI  TELEFONICZNEJ.	9

4.10     KASOWANIE NUMERU WPROWADZONEGO DO KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ.	9

5.    DZIAŁANIE  DODATKOWYCH FUNKCJI  APARATU.	9

5.1	IDENTYFIKACJA  ABONENTA  WYWOŁUJĄCEGO.	9

5.1.1  Działanie funkcji.	9

5.1.2  Przeglądanie zidentyfikowanych numerów.	10

5.1.3  Wybieranie numeru zidentyfikowanego.	10

5.1.4  Przepisywanie numeru i nazwy z identyfikacji do książki telefonicznej.	10

5.1.5  Kasowanie numerów zidentyfikowanych.	10

5.2	KALKULATOR.	11

# CECHY  CHARAKTERYSTYCZNE

- Wyświetlacz LCD 16- cyfrowy z regulacją kontrastu;

- Wyświetlanie czasu, daty i kolejnego dnia tygodnia w trybie spoczynku aparatu telefonicznego;

- Komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim lub angielskim;

- Wybieranie impulsowe i tonowe;

- Tryb głośno mówiący z regulacją głośności głośno /cicho;

- Zapamiętywanie 30 wychodzących wywołań, daty i czasu rozmowy;

- Możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu, kasowania, wybierania:
- do 150 wywołań przychodzących,      
- do 60 numerów w książce telefonicznej;

- Identyfikacja do 150 numerów wywołujących w systemach FSK i DTMF ze wskazaniem:
-  numeru wywołującego,
-  nowego wywołania (NEW),
-  sumy wywołań (ALL),
-  powtórnego wywołania (REP),
-  zastrzeżonego numeru wywołującego (NUMER  PRYWATNY),
-  numeru, którego nie można zidentyfikować (SPOZA  STREFY);

- Filtr lokalnego kodu obszaru;

- Zapisy w książce telefonicznej nie zostaną wymazane przy braku baterii;

- Możliwość zwykłej rozmowy nawet bez baterii;

- Muzyka przy podtrzymaniu rozmowy;

- Optyczny wskaźnik dzwonienia i regulacja głośności.

# I.    WYGLĄD APARATU. 
      ROZMIESZCZENIE PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH.

# 2.    INSTALACJA   APARATU  TELEFONICZNEGO.

## PODŁĄCZENIE APARATU.

    - Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu włóż 3 baterie alkaliczne typu AA 1,5 V (paluszki)
do pojemnika na baterie, znajdującego się w podstawie aparatu, zwracając uwagę na podaną 
wewnątrz  pojemnika biegunowość. Baterie są niezbędne do prawidłowej pracy aparatu.

    - Podłącz, za pomocą wtyków modułowych, sznur skrętny mikrotelefonu: 
jednym końcem do gniazda modułowego w mikrotelefonie a drugim do gniazda modułowego 
w korpusie aparatu.

    - Podłącz, za pomocą wtyków modułowych, sznur liniowy:
 - jednym końcem do gniazda modułowego w korpusie aparatu 
 - a drugim do gniazda modułowego ściennego.

2.1.4    Ustaw przełącznik dzwonka (RINGER) w pozycji HI (głośno) lub LOW (cicho).

2.1.5    Ustaw przełącznik głośności odbioru rozmowy w pozycji HI lub LOW przy naciśniętym 
             przycisku SPK (tryb głośnego mówienia).

# 3.    PODSTAWOWE  DZIAŁANIE  APARATU TELEFONICZNEGO.

## WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ TELEFONICZNYCH.

3.1.1   Aparat umożliwia prowadzenie rozmowy w dwóch trybach:
                        -  z podniesionym mikrotelefonem,
                        -  głośno mówiącym - po naciśnięciu przycisku SPK.

3.1.2    Wybieranie numeru telefonicznego może odbywać się następująco:
                a) podnieś mikrotelefon i wybierz numer   lub
                b) najpierw wybierz numer, a następnie naciśnij przycisk RD/+,    lub

c) naciśnij przycisk SPK, a następnie wybierz numer.

Wyświetlacz po 6 sekundach zacznie  wskazywać orientacyjny czas rozmowy. Po zakończeniu     
          rozmowy odłóż mikrotelefon lub naciśnij przycisk SPK, wybrany numer zostanie zapisany 
          w rejestrze rozmów wychodzących.

    - Gdy usłyszysz sygnał dzwonienia:
 a) podnieś mikrotelefon i prowadź rozmowę w sposób tradycyjny 
     lub 
 b) naciśnij przycisk SPK celem włączenia funkcji głośno mówiącej.

## POWTARZANIE OSTATNIO WYBIERANEGO NUMERU.

Funkcja ta działa w obu trybach wybierania numerów (impulsowym – PULSE i tonowym - DTMF).
     W przypadku zajętości wybranego numeru, po rozłączeniu, naciśnij przycisk SPK  a następnie naciśnij 
     przycisk RD /+ lub naciśnij tylko RD /+. Wówczas ostatnio wybierany numer zostanie ponownie, 
     automatycznie wybrany.

## ROZSZERZONE POWTARZANIE OSTATNIO WYBIERANEGO NUMERU.

Aparat zapisuje w pamięci do 30-tu numerów wychodzących. Naciskając przycisk DIAL, a następnie 
      UP lub DOWN możesz  wybrać jeden z nich (pokazywane są na wyświetlaczu wraz ze wskazaniem 
      czasu rozmowy). Po wyszukaniu numeru naciśnij przycisk RD /+  wówczas zostanie on automatycznie 
      wybrany. Po wybraniu kolejnego 31 numeru, zostanie on zapisany na pozycji „30”, natomiast skasowa-

ny będzie numer, który był zapisany na pozycji „1”.

## 3.4    PODTRZYMANIE POŁĄCZENIA -„HOLD”.

Aktualnie istniejące połączenie możesz podtrzymać poprzez naciśnięcie przycisku HOLD /÷. 
            Mikrotelefon możesz odłożyć na aparat, wtedy twój rozmówca słyszy muzykę. Aby powrócić do roz-
            mowy, ponownie podnieś mikrotelefon lub naciśnij przycisk SPK  albo HOLD /÷ .

## 3.5   PRZERWA MIĘDZYCYFROWA „PAUSE”.

W przypadku połączeń międzystrefowych (międzymiastowych) lub międzynarodowych, gdy w wybiera- 
           nym numerze występują przerwy, funkcję programowanej przerwy (ok. 3.6 s) wprowadza się za pomocą 
           przycisku PAUSE /x.

## PRZERWA KALIBROWNA „FLASH”.

Funkcja „FLASH” jest najczęściej wykorzystywana przez abonentów centralek wewnętrznych, głównie 
          do przekazywania rozmów telefonicznych. Ponadto abonenci nowoczesnych central, używając tej funkcji, 
          mogą mieć dostęp do szeregu specjalnych funkcji oferowanych przez TP S.A. lub innych operatorów 
          sieci. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają Biura Obsługi Klienta tych operatorów.
          Jeśli jesteś abonentem centralki wewnętrznej, to możesz przekazać rozmowę pod inny numer wewnętrzny 
          następująco:
             a)    naciśnij przycisk  FLASH /- ;

b)   wybierz numer pod który chcesz przekazać rozmowę;

c)   odłóż mikrotelefon na aparat (możesz poczekać na połączenie i dopiero potem odłożyć 
             mikrotelefon).

# 4.  PROGRAMOWANIE.

Do pamięci aparatu możesz wprowadzić dane, dotyczące pewnych ustawień i funkcji, według niżej 
        podanego wykazu. W tym celu należy nacisnąć przycisk SET lub OK. 
        Na wyświetlaczu ukaże się komunikat „KSIAZKA  TELEFONICZNA”. 
        Naciskając przycisk UP lub DOWN wybierz odpowiednią pozycję i w celu potwierdzenia naciśnij

przycisk SET lub OK.  Aby wrócić do poprzednich ustawień lub wyjść z trybu programowania naciśnij 
        przycisk RETURN. Dane te możesz wprowadzać przy mikrotelefonie położonym na aparacie lub 
        podniesionym. Zaprogramować możesz następujące funkcje i ustawienia:

- KSIĄŻKA  TELEFONICZNA        (wprowadzanie numerów i nazw abonentów – 60 pozycji);

- EDYCJA  KSIĄŻKI                        (przeglądanie zawartości książki);

- ZAPISZ  NUMER                           (wprowadzenie do książki numerów i nazw abonentów 
                                                                     zidentyfikowanych);

- USTAWIANIE  DATY I  CZASU;

- USTAWIANIE  KODU  STREFY  (numer kierunkowy);

- WYBÓR  JĘZYKA                          (język w jakim pokazywane są komunikaty na wyświetlaczu);

- KONTRAST  WYŚWIETLACZA  (regulacja kontrastu);

- USTAW  FLASH                             (wybór czasu przerwy kalibrowanej);

- USTAW  TRYB  WYBIERANIA   (impulsowy – PULSE  lub tonowy - DTMF).

Zaleca się, aby po zainstalowaniu aparatu zaprogramować najpierw tryb wybierania i język w jakim będą 
        ukazywać się komunikaty na wyświetlaczu.

## USTAWIENIE  TRYBU  WYBIERANIA.

- Naciśnij przycisk SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

- przyciskami UP / DOWN wybierz pozycję „USTAW TRYB WYBIERANIA” i naciśnij SET lub OK;

- przyciskami UP /DOWN wybierz PULSE  (impulsowy) lub DTMF (tonowy) i naciśnij SET lub OK;

- na wyświetlaczu ukaże się „USTAW  TRYB  WYBIERANIA”;

- naciśnij UP lub DOWN, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk RETURN, 
aby wyjść z trybu programowania.

Uwaga:   z trybu  programowania można wyjść na każdym jego etapie naciskając jeden lub dwa razy
                     przycisk  RETURN.

## 4.2    WYBÓR JĘZYKA.

- Naciśnij przycisk SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

- przyciskami UP / DOWN wybierz pozycję „WYBIERZ  JEZYK” i naciśnij SET lub OK;

- przyciskami UP /DOWN wybierz język (polski lub angielski) i naciśnij SET lub OK;

- na wyświetlaczu ukaże się „WYBIERZ  JEZYK”;

- naciśnij UP lub DOWN, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk RETURN, 
aby wyjść z trybu programowania.

Patrz uwaga do punktu 4.1.

## USTAWIENIE  LOKALNEGO  KODU  OBSZARU.

Lokalny kod obszaru to numer kierunkowy obszaru telekomunikacyjnego w którym mieszkasz. 
         Gdy aparat jest podłączony do centrali świadczącej usługę identyfikacji numerów, ustawienie tego kodu 
         umożliwi aparatowi zidentyfikowanie się z obszarem telefonicznym w jakim jest zainstalowany.

-    Naciśnij SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

-     przyciskami UP / DOWN wybierz pozycję "USTAW  KOD  STREFY” i naciśnij SET lub OK;

-     na wyświetlaczu ukaże się pozioma kreska, wpisz kod przyciskami klawiatury 0 ÷ 9;

-     naciskając SET lub OK potwierdź ustawienie;

-     na wyświetlaczu ukaże się „USTAW  KOD  STREFY”;

-     naciśnij UP lub DOWN, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk RETURN, 
           aby wyjść z trybu programowania.

[np. kod obszaru Radom 048 - ustaw: (048), kod obszaru Warszawy 022 – ustaw: (022)]

Patrz uwaga do punktu 4.1.

## USTAWIENIE DATY I CZASU.

- Naciśnij  SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

- przyciskami UP / DOWN wybierz pozycję "USTAW  DATE / CZAS" i naciśnij SET lub OK;

- przyciskami 0 ÷ 9 wpisz kolejno rok, miesiąc oraz dzień miesiąca i naciśnij SET lub OK;

- następnie wpisz godzinę i minuty w układzie 24-godzinnym i naciśnij SET lub OK;

- na wyświetlaczu ukaże się „USTAW  DATE / CZAS”;

- naciśnij UP lub DOWN, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk RETURN, 
aby wyjść z trybu programowania.

Patrz uwaga do punktu 4.1.

## 4.5    REGULACJA  KONTRASTU  WYŚWIETLACZA.

- Naciśnij SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

- następnie przyciskami UP/DOWN wybierz pozycję "KONTRAST  WYSWIETLACZA";

- po wybraniu naciśnij SET lub OK;

- na wyświetlaczu ukaże się cyfra np. 4 między kreseczkami, a pod nimi napis „USTAW  KONTRAST”;

- przyciskami UP / DOWN wybierz jeden z poziomów kontrastu od 1 do 5 i naciśnij SET lub OK;

- na wyświetlaczu ukaże się „KONTRAST  WYSWIETLACZA”;

- naciśnij UP lub DOWN, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk RETURN, 
aby wyjść z trybu programowania.

Patrz uwaga do punktu 4.1.

## 4.6   USTAWIENIE  CZASU PRZERWY KALIBROWANEJ „FLASH”.

- Naciśnij SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

- następnie przyciskami UP/DOWN wybierz pozycję „USTAW  FLASH”;

- i naciśnij SET lub OK;

- na wyświetlaczu ukaże się cyfra np. 100 między kreseczkami, a pod nimi napis „USTAW  FLASH”;

- przyciskami UP / DOWN wybierz prawidłowy czas i naciśnij SET lub OK;

- na wyświetlaczu ukaże się „USTAW  FLASH”;

-     naciśnij UP lub DOWN, aby przejść do następnej pozycji programowania, lub przycisk RETURN, 
            aby wyjść z trybu programowania.

Do wyboru są następujące wartości tego czasu; 60, 100, 270, 600, 800 i 1000 ms.

Patrz uwaga do punktu 4.1.

## 4.7    WPROWADZENIE  NUMERU  TELEFONU  I  NAZWY 
          DO  KSIĄŻKI  TELEFONICZNEJ.

Aparat jest wyposażony w książkę telefoniczną do pamięci której można wprowadzić 60 numerów i nazw
      (nazwisk) abonentów. W tym celu postępuj następująco:

- naciśnij przycisk SET lub OK ,  na wyświetlaczu ukaże się "KSIAZKA  TELEFONICZNA" ;

- naciśnij przycisk SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „WPISZ NUMER”;

- wprowadź numer telefonu posługując się przyciskami klawiatury 0...9 i naciśnij SET lub OK;

- następnie wprowadź nazwę przyciskami 2...0 (np. naciśnięcie przycisku z cyfrą „2”, z literami ABC, 
jeden raz da literę „A”, dwa razy – literę „B” a trzy razy – literę „C”, itp. przy pozostałych cyfrach 
z tym, że naciśnięcie przycisku „1” da odstęp);

- naciśnij SET lub OK, wyświetlacz pokaże „ZAPISANE” a następnie „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

- jeśli nie wprowadzisz nazwy, to na wyświetlaczu ukaże się „BRAK NAZWY” i numer nie będzie zapamiętany.

Wprowadzony numer może zawierać do 16 cyfr, a nazwa do 16 liter.

Po wprowadzeniu ostatniego 60 –tego numeru, na wyświetlaczu ukaże się „PAMIEC  PELNA” i następny

numer nie zostanie przyjęty.

Uwagi:  1.  przyciskiem DELETE możesz w każdej chwili skasować znak; 
                            2.  dla prawidłowej pracy aparatu, numer abonenta z twojego obszaru możesz do książki telefo-
                              nicznej wprowadzić bez kodu obszaru (numeru kierunkowego), natomiast numer abonenta 
                              z poza twojego obszaru musisz wprowadzić z kodem, np. jeśli twój kod obszaru jest 022 
                              to numer abonenta z Radomia wprowadź następująco:

048 3632856  Jan Kowalski

3.  z trybu programowania można wyjść na każdym jego etapie naciskając jeden lub dwa razy
                              przycisk RETURN.

## 4.8   PRZEGLĄDANIE  ZAWARTOŚCI   KSIĄŻKI  TELEFONICZNEJ, 
        DOKONYWANIE ZMIAN .

W tym celu postępuj jak niżej:

- naciśnij SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

- przyciskami UP/DOWN wybierz pozycję "EDYCJA  KSIAZKI" i naciśnij SET lub OK;

-     posługując się przyciskami UP/DOWN odszukaj żądaną nazwę i numer telefonu    lub
      -     najpierw wprowadź pierwszą literę nazwy np. „K”, i naciśnij SET lub OK, wtedy na wyświetlaczu

ukaże się nazwa rozpoczynająca się tą literą, a następnie przyciskami UP/DOWN  odszukaj żądaną               
            nazwę i numer;

Jeśli wprowadzony numer lub nazwa nie są poprawne to możesz je zmienić następująco:

- po wyszukaniu numeru naciśnij przycisk DELETE, a następnie SET lub OK;

- na wyświetlaczu ukaże się, na końcu numeru, kreska wówczas możesz przyciskiem DELETE skasować błędny numer lub jego część i wprowadzić poprawny, a następnie nacisnąć SET lub OK wtedy na  końcu nazwy ukaże się kreska, możesz teraz dokonać zmian w nazwie a następnie nacisnąć SET lub OK;

- wyświetlacz pokaże „ZAPISANE”, a następnie „EDYCJA  KSIAZKI”.

- Jeśli numer jest poprawny, a chcesz dokonać zmian w nazwie, to po ukazaniu się na wyświetlaczu numeru z kreską naciśnij SET lub OK , a następnie dokonaj zmian w nazwie i naciśnij SET lub OK;

- wyświetlacz pokaże „ZAPISANE”, a następnie „EDYCJA  KSIAZKI”.

- Jeśli dokonujesz zmian tylko w numerze, to po ukazaniu się nazwy z kreską naciśnij SET lub OK;

-     wyświetlacz pokaże „ZAPISANE” ,a następnie „EDYCJA  KSIAZKI”.

Uwagi:    1.   z trybu programowania można wyjść na każdym jego etapie naciskając jeden lub dwa razy
                                 przycisk RETURN;

- przeglądu zapisanych numerów można też dokonać naciskając przycisk CARD, a następnie przycisk UP lub DOWN.

## 4.9   WYBIERANIE  NUMERU  Z  KSIĄŻKI  TELEFONICZNEJ.

Numer z książki telefonicznej możesz wybrać dwoma sposobami.

- Po wyszukaniu żądanej nazwy i numeru, jak opisano w p. 4.8, naciśnij przycisk RD/+, a numer zostanie automatycznie wybrany w trybie głośno mówiącym.

- Naciśnij przycisk CARD, a następnie posługując się przyciskami UP/DOWN wyszukaj żądaną nazwę i numer telefonu, po czym w celu realizacji połączenia:
-  naciśnij przycisk RD /+ (tryb głośno mówiący).

## 4.10  KASOWANIE  NUMERU  WPROWADZONEGO  DO  KSIĄŻKI  TELEFONICZNEJ.

W tym celu postępuj jak niżej:

-     naciśnij CARD i posługując się przyciskami UP / DOWN  wyszukaj numer telefonu, który chcesz 
            skasować;

- naciśnij przycisk DELETE , na wyświetlaczu ukaże się „USUNAC ?”;

- naciśnij przycisk SET lub OK.

# 5.    DZIAŁANIE  DODATKOWYCH FUNKCJI  APARATU.

## IDENTYFIKACJA  ABONENTA  WYWOŁUJĄCEGO.

Identyfikacja abonenta, który do ciebie dzwoni jest usługą dodatkową, którą może oferować operator 
            sieci telefonicznej. Aparat może zidentyfikować do 150 numerów abonentów dzwoniących. 
            Jeśli abonent dzwoniący jest wpisany do książki telefonicznej aparatu, to zapisany zostanie numer 
            i nazwa (nazwisko) abonenta..

5.1.1  Działanie funkcji.

Jeśli centrala do której jest podłączony aparat świadczy usługę identyfikacji abonenta wywołującego,  
     to należy zamówić jej włączenie w Biurze Obsługi Klienta operatora sieci (np. TP S.A.).
     Gdy funkcja jest włączona to wyświetlacz będzie wyświetlał:
        -  komunikat o numerze kolejnego wywołania „NEWxxx” oraz komunikat o sumie wywołań 
            „ALLxxx”;
        -  numer telefonu abonenta wywołującego, jego nazwę (jeśli te dane zostały wprowadzone do książki 
           telefonicznej aparatu razem z kodem obszaru) i obok komunikat NEW (nowy) oraz datę i czas wy-
           wołania;
        -  przy powtórnym wywołaniu przez tego samego abonenta obok numeru ukaże się komunikat
           REP i będzie wskazywana data i czas ostatniego wywołania;
        -  przy wywołaniu przez abonenta, którego numer jest zastrzeżony ukaże się tylko komunikat
           „NUMER  PRYWATNY”;
        -  przy wywołaniu przez abonenta, którego numeru nie można zidentyfikować (centrala abonencka 
           starego typu np. impulsowa, ręczna), ukaże się komunikat „SPOZA  STREFY”;

-  gdy przychodzący sygnał nie jest poprawny, ukaże się komunikat „BLAD  LINII”.

Uwaga:     przy pierwszym wywołaniu podawana jest przez operatora sieci telefonicznej data i czas
                  bieżący (tak zwany „Czas centralowy”), który może się różnić od czasu wprowadzonego
                  zgodnie z  punktem  programowanie.

5.1.2  Przeglądanie zidentyfikowanych numerów.

Aby sprawdzić, jakie numery zostały zidentyfikowane (kto dzwonił), naciskaj przyciski 
                UP / DOWN.
                 Na wyświetlaczu ukażą się kolejne numery, albo komunikat „BRAK  DANYCH”, gdy żaden numer 
                 nie został zidentyfikowany.

5.1.3  Wybieranie numeru zidentyfikowanego.

W tym celu postępuj jak niżej:

-   posługując się przyciskami UP/DOWN odszukaj numer lub numer i nazwę telefonu 
                       np.    022 8258001 Urząd Patentowy
                                 0604758763  Jan Kowalski  (telefon komórkowy);
                  -    naciśnij przycisk RD / +, aparat automatycznie wybierze zidentyfikowany numer;
                        np. jeśli twój kod obszaru jest 022, to aparat opuści kod i wybierze numer  8258001.

    - Przepisywanie numeru z identyfikacji do książki telefonicznej.

Po przeglądnięciu zidentyfikowanych numerów abonentów dzwoniących można je przepisać do książki telefonicznej w następujący sposób:

-    naciśnij SET lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „KSIAZKA  TELEFONICZNA”;

-    przyciskami UP/DOWN wybierz pozycję „ZAPISZ  NUMER”;

-    po wybraniu naciśnij SET lub OK;

-    przyciskami UP / DOWN wyszukaj numer, który chcesz przepisać do książki telefonicznej;

-    następnie naciśnij SET  lub OK, na wyświetlaczu ukaże się „ZAPISZ  NUMER?”;

-    naciśnij SET lub OK, aby zatwierdzić, na wyświetlaczu ukaże się numer wtedy wpisz nazwę
      i naciśnij SET lub OK;

-    na wyświetlaczu ukaże się „ZAPISANE”;

-    naciśnij przycisk RETURN, aby wyjść z trybu programowania.

Patrz uwaga do punktu 4.1.

5.1.5  Kasowanie numerów zidentyfikowanych.

- Przyciskami UP / DOWN wybierz numer, który chcesz skasować, następnie naciśnij DELETE

- na wyświetlaczu ukaże się „USUNAC ?”;

- naciśnij przycisk SET lub OK, aby zatwierdzić.

Uwaga:  aby przy wymianie baterii nie utracić danych zapisanych w identyfikacji, aparat musi być
              podłączony do linii telefonicznej, a mikrotelefon podniesiony.

## KALKULATOR.

Aparat posiada kalkulator, który pozwala wykonywać proste działania arytmetyczne: dodawanie,

odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Aby wejść w tryb pracy kalkulatora naciśnij przycisk CAL, aby z niego wyjść naciśnij przycisk RETURN.

Działania wykonuje się je następująco:

- dodawanie i odejmowanie:

- naciśnij przycisk CAL, na wyświetlaczu ukaże się „0”;

- przyciskami 0-9 wprowadź kolejne składniki oddzielając je znakiem „+” przez naciśnięcie przycisku RD/+  lub znakiem „ - ” przez przyciśnięcie przycisku FLASH / - ( na wyświetlaczu , z lewej strony ukaże się znak „+” lub „-”), a następnie naciśnij przycisk SET lub OK, aby uzyskać wynik, który ukaże się na wyświetlaczu.

Uwagi:  1. naciskając przycisk z gwiazdką „*/±” możesz wstawić znak „-„ przed składnikiem (liczba ujemna);

- 2. naciskając przycisk z krzyżykiem „# /∙” możesz wstawić kropkę, gdy składnik nie jest liczbą 
            całkowitą;

3. przyciskiem DELETE możesz usunąć całą wpisaną liczbę;

4. z trybu pracy z kalkulatorem możesz wyjść naciskając przycisk RETURN.

Przykład:      działanie    - 32,5 + 11,8 = - 20,7    wykonaj naciskając kolejno przyciski:

„CAL”, „3”, „2”, „# /·”, „5”, „*/±”, „RD /+”, „1”, „1”, „# /∙”, „8”, „OK”

- mnożenie:
-     naciśnij przycisk CAL, na wyświetlaczu ukaże się „0”;

- przyciskami 0 – 9 wprowadź mnożną i naciśnij przycisk PAUSE /x , na wyświetlaczu, z lewej strony ukaże się znak „x”;

- przyciskami 0 – 9 wprowadź mnożnik i naciśnij przycisk SET lub OK, aby uzyskać wynik, który ukaże się na wyświetlaczu.

Uwagi:   patrz punkt a.

- dzielenie:

-     naciśnij przycisk CAL, na wyświetlaczu ukaże się „0”;

- przyciskami 0 – 9 wprowadź dzielną i naciśnij przycisk HOLD / ÷ , na wyświetlaczu, z lewej strony ukaże się znak „ / ”;

- przyciskami 0 – 9 wprowadź dzielnik i naciśnij przycisk SET lub OK, aby uzyskać wynik, który ukaże się na wyświetlaczu.

Uwagi:   patrz punkt a.